建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 上饶市瑞启光学有限公司 |
| --- | --- |
|  | 年产300万件光学塑料配件项目 |
| 建设单位（盖章）： | 上饶市瑞启光学有限公司 |
| 编制日期： | 2023年2月 |

中华人民共和国生态环境部制

# 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 上饶市瑞启光学有限公司新增年产300万件光学塑料配件的注塑车间项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 徐高文 | 联系方式 | 18179308885 |
| 建设地点 | 上饶市经济开发区龙门路126号光电孵化园二期8栋 |
| 地理坐标 | E：117°51′52.299″，N：28°24′38.098″ |
| 国民经济 行业类别 | C2929 塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29-53塑料制品业292，其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | (新建 (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 上饶茶亭经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 7.5 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 占地面积（m2） | 300 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价类别 设置原则 项目情况 大气 排放废气含有有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 本项目不涉及含有有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氯气等。 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 本项目无工业废水外排。 环境风险 有毒有害和易燃易爆物质存储量超过临界量的建设项目 本项目不涉及风险物质储存。 生态 取水口下游500m有重要的水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增取水的污染类建设项目 本项目不涉及取水口。 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 本项目不涉及海洋工程 本项目不涉及专项评价设置原则表内的相关要求，因此无需要设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《上饶经济技术开发区总体发展规划（2013-2030）》。 规划名称：《上饶市城市总体规划》（2016-2030）； 召集审查机关：上饶市人民代表大会常务委员会； 审查文件名称及文号：上饶市人民代表大会常务委员会关于批准《上饶市城市总体规划（2016-2030年）》的决议。 |
| 规划环境影响评价情况 | 文件名称：《上饶经济技术开发区总体发展规划环境影响报告书》； 召集审查机关：中华人民共和国生态环境部； 审查文件名称及文号：《关于上饶经济技术开发区总体发展规划环境影响报告书的审查意见》（环审[2019]147号）。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 与规划相符性分析 上饶经济技术开发区总体功能布局为“一中心、两公园、三片区、多组团”。 “一中心”：指上饶经开区商务、商贸、行政综合服务中心，承担行政办公、总部经济、商务金融、文化创意、科技研发等功能。 “两公园”：分别是马眼湿地公园、西郊生态公园，发展旅游休闲服务功能，打造生态、旅游、度假为主题的绿色休闲区。 “三片区”：指旭日片区、董团片区、海西物流城片区。（1）旭日片区：范围为武夷山大道、滨江西路、龙门路、老320国道围合的区，为已建和近期建设区，凤凰大道以西以产业用地为主，凤凰大道以东居住和公共服务为主的综合功能区。（2）董团片区：范围为沪昆高速、龙门路、滨江西路、振兴路围合的区域，为中远期拓展建设区，以高科技产业为核心，配套相关研发、培训与居住用地的综合功能区。（3）海西物流城片区：范围为320国道、北园路、迎宾大道、太平路围合的区域，为中远期拓展建设区，依托峰福铁路货运站，形成以铁路、高速公路、公路多种运输方式结合的区域性综合物流园区，以货运服务为基础、商贸服务为依托、生产服务、保税物流为辅助的大型综合物流园区。 “多组团”：产业、物流、居住、研发、旅游休闲等多个功能组团，包括：综合产业组团、光学光伏产业组团、新能源及机械电子产业组团、机械电子与装备制造产业组团、物流配送及高新技术产业组团、科技研发及总部经济产业组团、商贸物流组团、居住组团。 本项目生产光学塑料配件，属于光学光伏配套产业，位于董团片区，在光学光伏组团范围内，项目不属于限制性引入的产业，不在所在区域内的相关负面清单内，符合园区要求。 与规划环评审查意见相符性分析 表1-2 与规划环评审查意见相符性分析 园区审查意见要求 项目情况 相符性 加强《规划》引导，坚持绿色发展和协调发展理念。开发区应根据国家、区域发展战略，坚持生态优先、高效集约发展。加强与江西省、上饶市生态保护红线规划、国土空间规划、城市总体规划、土地利用规划及区域“三线一单”(生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）的协调衔接，按照国务院对开发区的批复要求和江西省最新环境管理要求，不断推动开发区产业转型升级和结构调整，现有不符合开发区发展定位和用地规划的有色金属冶炼、水泥、印染、造纸、化工等企业应逐步升级改造、搬迁淘汰，确保产业发展与生态环境保护、人居环境安全保障相协调。 本项目属于光学塑料配件生产，位于光学光伏组团 符合开发区发展定位 严格空间管控，强化生态系统整体性保护。加强区内江西上饶远泉省级森林公园、上饶远泉白鹭洲县级自然保护区等生态空间的保护，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动。落实《报告书》要求，优化规划用地布局，推进综合产业组团内居民搬迁，居住配套组团周边工业用地不得引入排放恶臭或异味项目，以保障区内人居环境质量、改善区域环境质量为目标，确保产业和城市协调发展。按照污染地块土壤环境管理的有关规定，做好污染企业退出地块的管控、调查与修复。 本项目位于光学光伏组团，厂址不属于污染地块 符合 严守环境质量底线。根据大气、水、土壤污染防治攻坚战及相关要求，明确开发区环境质量改善的阶段目标，制定区域污染物允许排放总量管控要求及污染减排方案。采取有效措施减少主要污染物和特征污染物的排放总量，确保实现区域环境质量持续改善的目标。 本项目已采取有效措施减少主要污染物和特征污染物的排放总量 符合 严格入区项目生态环境准入，推动高质量发展。落实《报告书》生态环境准入要求，禁止与主导产业不相关且污染物排放量大的项目入区，禁止新引进硅料生产、电镀（配套电镀工序除外)、有色金属冶炼等重污染项目，引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用等均需达到同行业国际先进水平。 本项目不属于此类项目 符合 组织制定生态环境保护规划，统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。建立健全区域环境风险防范体系和应急响应联动机制，提升开发区环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。 / / 完善区域环境监测体系。根据开发区的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等情况，建立包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的监控体系，做好长期跟踪监测与管理，根据跟踪监测评价结果适时优化调整《规划》内容。 本评价要求建设单位对项目产生的污染物定期开展监测 符合 完善开发区环境基础设施建设。推进污水处理厂及中水回用设施建设进度，完善区域污水、中水管网，提高水资源利用效率。固体废物、危险废物应依法依规集中收集、处理处置。 本项目在开发区污水管网范围内，且会依法依规集中收集、处理处置固体废物和危险废物 符合 表1-3 上饶经济技术开发区环境准入负面清单 组团 规划发展产业 负面清单 限制类 淘汰类 光学光伏产业 光学光伏 1、模拟CRT黑白及彩色电视机项目； 2、激光视盘机生产线（VCD系列整机产品）； 3、新上单纯扩大产能的光伏制造项目； 4、该组团基本已建成，现有低空大气污染型企业应限制扩建，且与居民区距离满足卫生防护距离要求。 1、蚀刻、电镀（配套电镀工序的除外）；2、水泥制造；金属冶炼。 综上，项目符合相关保护条例和规范要求，外环境良好，项目污染物在经过预防治理措施后能够达到相关标准要求，因此本项目与规划环评相符。本项目不在规划不在产业环境准入负面清单内，符合产业环境准入。 |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策相符性分析 参照《产业结构调整指导目录（2019年本，2021修订）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，可视同于允许类建设项目，工艺中所使用的设备，未列入国家淘汰类和限制类设备产品目录，符合国家产业政策相关规定。 根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）中的第十三条：“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的为允许类”。 因此，该项目符合国家的产业政策及当地相关政策。 二、“三线一单”相符性分析 表1-4 本项目“三线一单”符合性分析 内容 符合性分析 生态保护红线 根据《江西省人民政府关于发布江西省生态保护红线通知》（赣府发[2018]21号），江西省生态保护红线划定面积为46876.00平方公里﹐占国土面积比例为28.06%。本项目位于上饶经济技术开发区龙门路126号光电孵化园二期8栋，不在名胜古迹、风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区范围内，项目不在广信区生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。 资源利用上线 本项目不属于高能耗、高污染、资源型企业，用水来自园区供水管网，用电来自园区供电。建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 环境质量底线 根据江西省生态环境厅发布的2021年江西省各县（市、区）六项污染物浓度年均值评价广信区的环境空气状况结果表明：项目所在地PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在广信区属于达标区；项目所在区域地表水信江水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；厂界四周边界的昼间和夜间的声环境均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。区域环境质量现状较好，具有相应的环境容量。项目实施后，其污染物排放对周围环境的影响不会改变所在地及其周围居民区的环境功能，其对周围环境无明显的环境影响，符合环境底线要求。 生态环境准入清单 本项目为光学塑料配件生产制造，本项目不在该功能区的负面清单内。且项目用地类型为工业用地，满足规划要求。 三、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性分析 表1-5 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的相符性分析 相关要求 项目情况 符合性 1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 本项目不属于码头及长江通道项目。 符合 2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。 符合 3.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 本项目不在饮用水水源保护区的岸线和河段范围内。 符合 4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。 符合 5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 本项目不涉及违法利用、占用长江流域河湖岸线，未在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内和《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。 符合 6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 本项目废水间接排放，排入园区污水处理厂处理，不涉及在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 符合 7.禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。 本项目不涉及生产性捕捞。 符合 8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 本项目不属于化工、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。 符合 9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 符合 10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 本项目不属于不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 符合 11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 本项目不属于落后产能及过剩产能行业的项目，不属于高耗能高排放项目。 符合 12.法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。 / / 综上分析可知，项目建设与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符。 四、与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（赣长江办〔2022〕7号）相符性分析 表1-6 与（赣长江办〔2022〕7号）相符性分析 类别 内容 本项目情况 符合性 严格岸线河段管控 禁止建设不符合国家和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目 本项目不属于码头项目和过长江通道项目。 符合 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。 符合 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内开展以下行为： （一）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动。 （二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。 （三）违反风景名胜区规划，建设与风景名胜资源保护无关的设施。 本项目均不涉及此类行为。 符合 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为： （一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 （二）禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。 本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内。 符合 禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为： （一）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 （二）在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。 本项目位于不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。 符合 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖（河）造田（地）等投资建设项目。 单位和个人在水产种质资源保护区内从事水生生物资源调查、科学研究、教学实习、参观游览、影视拍摄等活动，应当遵守有关法律法规和保护区管理制度，不得损害水产种质资源及其生存环境。 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。 符合 除国家规定的外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。 符合 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目 本项目不在长江流域河湖岸线内。 符合 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目 本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。 符合 严格区域管控 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。（省生态环境厅、省水利厅）第十四条禁止在长江干流江西段、鄱阳湖和《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》中的水生生物保护区开展生产性捕捞。 本项目未新设、改设或扩大排污口。 符合 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目 本项目不属于新建、扩建化工园区和化工项目。 符合 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和鳞石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外 本项目不属于新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和鳞石膏库。 符合 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目 本项目不属于新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 符合 严格产业准入 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目 不属于此类项目。 符合 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，严格执行《产业结构调整指导目录》中淘汰类和限制类有关规定，禁止开展投资建设属于淘汰类的项目及其相关活动，禁止开展投资新建、扩建属于限制类的项目及其相关活动。 对于属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级，严禁以改造为名扩大产能 本项目不属于明令禁止的落后产能项目。 符合 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业的项目。严格执行《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，各地各部门不得以任何名义、任何方式新增产能片；对确有必要建设的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续 本项目不属于新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业的项目。 符合 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。严格执行《江西省人民政府办公厅关于严格高耗能高排放项目准入管理的实施意见》（赣府厅发〔2021〕33号），加强项目审查论证，落实等量、减量替代要求，规范项目行政审批 本项目不属于高耗能高排放项目。 符合 综上，本项目符合《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（赣长江办〔2022〕7号）要求。 五、与上饶市“三线一单”生态环境分区管控方案（饶府发〔2020〕13号）相符性分析 根据《关于发布上饶市“三线一单”各管控单元生态环境准入清单的通知》（饶环字〔2021〕2号）要求，本项目位于上饶市上饶经济技术开发区重点管控单元1（环境管控单元编码：ZH36110420008）。 表1-7 与生态环境准入清单相符性分析（环境管控单元编码：ZH36110420008） 序号 纬度 清单编制要求 准入清单 项目情况 1 空间布局约束 限制开发建设活动的要求 1.信江1公里范围内禁止新建重化工项目。 2.园区规划汽车制造片区与周边居民集中区留足缓冲地带﹐缓冲区域内不得新建汽车（涂装）项目。 不涉及 2 污染物排放管控 新增源等量或倍量替代 1.新、改﹑扩建涉重金属重点行业建设项目重点重金属污染物排放减量置换或等量替换。 2.若上―年度环境空气质量年平均浓度、水环境质量不达标，相关污染物进行2倍削减替代；其中，细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物进行2倍削减替代。 本项目不属于建涉重金属重点行业，项目所在地环境空气质量和地表水环境质量均达标 3 新增源排放标 准限值 新建各类建设项目，其排放污染物应达到相应行业排放限值、《大气污染物综合排放标准》二级、《污水综合排放标准》一级、《城镇污水处理厂污染物排放标准》—级B等排放限值或集中污水处理厂纳管限值要求。 本项目排放污染物均达到相关标准 4 污染物排放绩效水平准入要求 污染物排放绩效水平应达到国内先进水平。 / 5 环境风险防控 用地环境风险防控要求 已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查﹑治理与修复，符合相应用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。 本项目厂址不属于已污染地块 6 园区环境风险防控要求 1.紧邻居住﹑科教﹑医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险等级为Ⅳ的建设项目。 2.开发区应建立水、大气三级环境风险防控体系。 本项目环境风险等级为I 7 企业环境风险防控要求 1.生产、存储危险化学品及产生大量废水的企业﹐应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤,以及因事故废水直排污染地表水体。 2.产生、利用或处置固体废物《含危险废物)的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物(含危险废物）过程中，应配套防扬散﹑防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 本评价要求建设单位做好防扬散﹑防流失、防渗漏等措施 8 资源利用效率要求 水资源利用效率要求 1.园区工业用水重复利用率不得低于80%。 2.到2020年，万元国内生产总值用水量比2015年下降35%。 / 9 能源利用效率要求 到2020年，万元国内生产总值能耗比2015年下降16%。 / 10 涉及岸线类别 一般管控岸线。 / 综上分析可知，项目建设与上饶经济技术开发区环境管控单元生态环境准入清单相符。 六、与“重点行业挥发性有机物综合治理方案”的相符性 表1-8 本项目与“重点行业挥发性有机物综合治理方案”符合性分析 内容 符合性分析 加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业TVOC治理力度。重点提高涉TVOC排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含TVOC物料储存和装卸治理力度。废水储存、曝气池及其之前废水处理设施应按要求加盖封闭，实施废气收集与处理。密封点大于等于2000个的，要开展LDAR工作。 本项目属于塑料制品行业，应加强对TVOC的治理力度。项目注塑过程中产生的TVOC废气利用集气设施进行收集后再通过废气处理设施进行处理，对TVOC的收集、处理效率均可达90%；生活污水经过化粪池处理后排入污水管网由污水处理厂进一步深度处理。密封点小于2000个，无需开展LDAR工作。 积极推广使用低TVOC含量或低反应活性的原辅材料，加快工艺改进和产品升级。制药、农药行业推广使用非卤代烃和非芳香烃类溶剂，鼓励生产水基化类农药制剂。橡胶制品行业推广使用新型偶联剂、粘合剂，使用石蜡油等替代普通芳烃油、煤焦油等助剂。优化生产工艺，农药行业推广水相法、生物酶法合成等技术；制药行业推广生物酶法合成技术；橡胶制品行业推广采用串联法混炼、常压连续脱硫工艺。 本项目生产过程中使用的是先进的工艺和设备，产生的工艺废气均可有效收集处理达标排放。 加快生产设备密闭化改造。对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装等过程，采取密闭化措施，提升工艺装备水平。加快淘汰敞口式、明流式设施。重点区域含TVOC物料输送原则上采用重力流或泵送方式，逐步淘汰真空方式；有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式，淘汰喷溅式给料；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。 本项目注塑过程中物料经投料口投料，该工序不会产生有机废气，注塑过程中产生的有机废气较小，且会进行注塑废气的收集处理，产生的有机废气经收集处理后可达标排放。 严格控制储存和装卸过程TVOC排放。鼓励采用压力罐、浮顶罐等替代固定顶罐。真实蒸气压大于等于27.6kPa（重点区域大于等于5.2kPa）的有机液体，利用固定顶罐储存的，应按有关规定采用气相平衡系统或收集净化处理。 本项目不涉及储罐。 实施废气分类收集处理。优先选用冷凝、吸附再生等回收技术；难以回收的，宜选用燃烧、吸附浓缩+燃烧等高效治理技术。水溶性、酸碱TVOC废气宜选用多级化学吸收等处理技术。恶臭类废气还应进一步加强除臭处理。 本项目有机废气采用“集气设施+UV光解+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒”对项目产生的废气进行处理，废气经处理后均可达标排放。 加强非正常工况废气排放控制。退料、吹扫、清洗等过程应加强含TVOC物料回收工作，产生的TVOC废气要加大收集处理力度。开车阶段产生的易挥发性不合格产品应收集至中间储罐等装置。重点区域化工企业应制定开停车、检维修等非正常工况TVOC治理操作规程。 本项目非正常情况下禁止生产。 综上，本项目与“重点行业挥发性有机物综合治理方案”相符 七、与“《挥发性有机物排放标准》--第4部分塑料制品业（DB36/ 1101.4—2019）”的相符性分析 表1-9 与“《挥发性有机物排放标准》-第4部分塑料制品业（DB36/ 1101.4-2019）”的相符性分析 内容 符合性分析 （一）源头控制 优先采用环保型原辅料，禁止使用附带生物污染、有毒有害物质的废塑料作为生产原辅料。进口废塑料作为生产原料的企业应具有固体废物进口许可证，进口的废塑料应符合GB 16487.12要求。 本项目不涉及使用有毒有害物质的废物料进行生产。 （二）工艺装备要求 2.1 增塑剂等含有TVOC组分的物料应密闭储存；涉及机物料使用的应采用储罐存储，并优先考虑管道输送。 2.2 塑料加工工艺应当遵循先进、稳定、无二次污染的原则，优先选用自动化程度高、密闭性强、废气产生量少的生产工艺和装备，鼓励企业选用密闭自动配套装置和生产线。 2.3 鼓励企业通过各种添加剂的调节和装备的提升，降低各工序操作温度，降低生产过程TVOC的产生。 2.4 为防止热熔过程发生分解，在热熔过程中应对加热温度进行监控，防止加热温度过高。此外，为控制含氯塑料热熔过程释放含氯气体，其加热过程应低于185℃。 本项目塑料加工工艺遵循先进、稳定、无二次污染的原则进行，生产涉及的设备自动化程度较高、密闭性较强。生产过程中对加热温度进行监控。 （三）废气收集要求 3.1 挤压、注射、压制、压延、发泡等工艺温度高、易产生恶臭废气的工序必须设置相应的废气收集系统。 3.2 废气收集系统设计应符合GB 50019中规定，排风罩的设置应符合GB/T 16758中要求。 3.3 当废气产生点较多、彼此距离较远时，在满足风管相关设计规范、风压平衡的基础上，应适当分设多套收集系统或中继风机。 3.4 废气收集和输送应满足HJ 2000要求，管路应有明显的颜色区分及走向标识。 本项目采用集气设施对废气进行收集，依据《吸附法工业治理工程技术规范(HJ2026-2013)》进行收集，收集管道以及走向设置相应的颜色进行标识。 （四）废气处理要求 4.1 挤压、注射、压制、压延、发泡等工序产生的废气应采用合理、有效的处理设施，保证废气达标排放。 4.2 净化设施应与其对应的生产工艺设备同步运转。应保证在生产工艺设备运行波动情况下净化设施仍能正常运转，实现达标排放。因净化设施故障造成非正常排放，应停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后共同投入使用。 4.3 应严格控制TVOC处理过程产生的二次污染。催化燃烧和热力焚烧等过程产生的废气（如氮氧化物、二氧化硫、卤化氢等）；吸收、吸附、冷凝、生物处理过程产生的废水、固体废物等应收集处理后回收利用或达标排放。 本项目采用“集气设施+UV光解+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒”对有机废气进行处理，满足《吸附法工业治理工程技术规范(HJ2026-2013)》要求。所产生的废UV灯管及废活性炭委托相应的有资质的单位进行处理。 （五）管理要求 5.1 所有含TVOC的物料需建立完整的购买、使用记录，记录中必须包含物料的名称、TVOC、含量、物料进出量、计量单位、作业时间以及记录人等，记录保存期限不得少于3年。 5.2 含有TVOC物料使用的统计年报应该包括上年库存、本年度购入总量、本年度销售产品总量、本年度库存总量、产品和物料的TVOC含量、TVOC排放量（随废溶剂、废弃物、废水或其他方式输出生产工艺的量）、污染控制设备处理效率、排放监测等数据，记录保存期限不得少于3年。 5.3 记录含TVOC的物料的存储方式、存储场所。如果存储方式是储罐，则应该记录储罐的周转次数（按照年用量除以储罐额定容量计算），记录保存期限不得少于3年。 5.4 TVOC治理设施运行台账完整，定期更换TVOC治理设备的吸附剂、催化剂或吸收液，应有详细的购买及更换台账。 本项目投产后将会对含TVOC的物料进行合理的记录，包括进出料、处理设施以及活性炭更换周期。 （六）监测要求 6.1 车间或生产设施排气筒应根据污染物的种类，在规定的监控位置设置采样孔和永久监测平台，同时设置规范的永久性排污口标识。若排气筒采用多筒集合式排放，应在合并排气筒前的各分管上设置采样孔。监测平台建设满足HJ/T 397相关要求，高度距地面大于5m时需安装旋梯、“Z”字梯或升降电梯。 6.2 新建企业应在挥发性有机物处理设施的进、出口设置采样孔；现有企业应在挥发性有机物处理设施的出口设置采样孔，如挥发性有机物处理设施进口能够满足相关工艺及生产安全要求，在进口处也应设置采样孔。 6.3 污染源监测按照GB/T 16157、HJ/T 397、HJ/T 373及相关分析方法标准中的要求执行。厂界挥发性有机物监测按照HJ/T 55及相关分析方法标准中的要求执行。 6.4 实施建设项目竣工验收监测期间的工况按照国家颁布的相关标准和规定执行。采样频次按照国家颁布的相关建设项目竣工环境保护验收技术规范执行。 6.5 污染源污染物排放连续监测系统的安装及运行维护，按《污染源自动监控管理办法》、HJ75、HJ76等相关要求及相关法律和规定执行。 本项目根据生产设施以及排气筒进出口设置了采样孔，并且设置了相应的标识。竣工验收期间进行验收监测必须按照相应的技术规范进行监测。在企业稳定生产时，需设置污染源连续监测系统。 综上，本项目与“《挥发性有机物排放标准》--第4部分塑料制品业（DB36/ 1101.4—2019）”相符 八、与“挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）”的排放控制要求的相符性分析 表1-10 与“挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）”的排放控制要求符合性分析 内容 符合性分析 1、基本要求 1.1 TVOC物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 1.2 盛装TVOC物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装TVOC物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 1.3 TVOC物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合5.2条规定。 1.4 TVOC 物料储库、料仓应满足3.6条（利用完整的围护结构将污染物质、作业场所等与周围空间阻隔所形成的封闭区域或封闭式建筑物。该封闭区域或封闭式建筑物除人员、车辆、设备、物料进出时，以及依法设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口（孔）部位应随时保持关闭状态。）对密闭空间的要求。 本项目含TVOC物料储存于密闭的包装袋内，密封状态良好，并设置专门的原料堆放区，原料堆放区可满足3.6条要求。 2、TVOC 物料转移和输送无组织排放控制要求 2.1 基本要求 2.1.1 液态TVOC物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态TVOC物料时，应采用密闭容器、罐车。 2.1.2 粉状、粒状TVOC物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 2.1.3 对挥发性有机液体进行装载时，应符合挥发性有机液体装载规定。 2.2挥发性有机液体装载 2.2.1装载方式 挥发性有机液体应采用底部装载方式；若采用顶部浸没式装载，出料管口距离槽（罐）底部高度应小于200 mm。 2.2.2装载控制要求 装载物料真实蒸气压≥27.6 kPa且单一装载设施的年装载量≥500 m3的，装载过程应符合下列规定之一： a）排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求（无行业排放标准的应满足GB16297的要求），或者处理效率不低于80%； b）排放的废气连接至气相平衡系统。 2.2.3装载特别控制要求 装载物料真实蒸气压≥27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥500m3，以及装载物料真实蒸气压≥5.2kPa但＜27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥2500m3的，装载过程应符合下列规定之一： a）排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求（无行业排放标准的应满足GB16297的要求），或者处理效率不低于90%； b）排放的废气连接至气相平衡系统。 项目不涉及液态TVOC物料输送。本项目厂区内有机废气排放可满足江西省地方标准《挥发性有机物排放标准 第4部分：塑料制品业》（DB36/1101.4-2019）中表1及表3相关标准限值。 3、企业厂区内及周边污染监控要求 3.1 企业边界及周边TVOC监控要求执行GB16297或相关行业排放标准的规定。 3.2 地方生态环境主管部门可根据当地环境保护需要，对厂区内 TVOC无组织排放状况进行监控，具体实施方式由各地自行确定。厂区内TVOC无组织排放监控要求参见附录 A。 建议本项目营运期的环境监测工作委托有资质的监测单位承担，上饶市经济技术开发区生态环境局监督。 4、污染物监测要求 4.1企业应按照有关法律、《环境监测管理办法》和 HJ 819 等规定，建立企业监测制度，制订监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。 4.2新建企业和现有企业安装污染物排放自动监控设备的要求，按有关法律和《污染源自动监控管理办法》等规定执行。 4.3对于设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散的TVOC排放，监测采样和测定方法按HJ733的规定执行，采用氢火焰离子化检测仪（以甲烷或丙烷为校准气体）。对于循环冷却水中总有机碳（TOC），测定方法按 HJ 501 的规定执行。 4.4企业边界及周边TVOC监测按HJ/T55的规定执行。 本次评价已经制定相应的监测方案，例行监测根据本次评价中给出的监测方案进行；运行过程中，由于项目废水进入污水处理厂进行处理，废气排放量较少，故无需安装在线监测系统；TVOC监测按照相应的规定进行，基本包含了排放强度大的时段。 综上分析可知，项目建设与“挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）”的排放控制要求相符。 九、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的相符性分析 表1-11 与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的相符性分析 相关要求 项目情况 符合性 鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂。 项目不涉及使用涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂。 符合 含非甲烷总烃产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。 项目含TVOC产品的使用过程中，均采取有效收集处理设施进行处理，各类有机废气经收集处理后均可达标排放。 符合 鼓励企业自行开展非甲烷总烃监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。 本项目已对废气作监测要求，项目实施例行监测，并及时将监测结果报送上饶市经济技术开发区生态环境局。 符合 综上分析可知，项目建设与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符。 十、与《江西省加强塑料污染治理的实施方案》（赣发改环资[2020]559号）的相符性分析 表1-12 本项目与《江西省加强塑料污染治理的实施方案》（赣发改环资[2020]559号）符合性分析 内容 符合性分析 主要任务 加强塑料制品的生产、销售管控 强化塑料制品市场监管。对生产纳入淘汰产品目录塑料制品的企业要求停产限期整改，对生产塑料制品禁限目录中塑料产品的企业加强转产转型指导，对在生产塑料制品中违规添加对人体、环境有害的化学添加剂的企业依法实施惩戒。依法严肃查处违规销售塑料制品行为。加强重大典型案件的督查督办。（省市场监管局、省工业和信息化厅等部门和各设区市人民政府、赣江新区管委会按职责分工负责）。 本项目不属于纳入淘汰产品目录塑料制品的企业，项目所生产的产品不属于塑料制品禁限目录中塑料产品。 禁止生产和销售部分塑料制品。按照国家统一部署，禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜，禁止以医疗废物为原料制造塑料制品；到2020年底，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签，禁止生产含塑料微珠的日化产品；到2022年底，禁止销售含塑料微珠的日化产品。加大禁止“洋垃圾”进口监管和打私力度，确保“全面禁止废塑料进口”落实到位。（省市场监管局、省工业和信息化厅、省农业农村厅、省商务厅、省生态环境厅、南昌海关等部门和各设区市人民政府、赣江新区管委会按职责分工负责）。 本项目所生产的产品为光学塑料配件，不属于禁止生产和销售部分塑料制品。 综上，本项目与“《江西省加强塑料污染治理的实施方案》（赣发改环资[2020]559号）”相符。 |

# 建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 上饶市瑞启光学有限公司于2021年2月委托江西清石环境科技有限公司编制完成了《上饶市瑞启光学有限公司年产手机外挂镜头镜筒、车载镜筒及配件300万套各类手机外挂镜头250万套建设项目环境影响报告表》，并于2021年3月取得了上饶市经济技术开发区生态环境局的批复（饶经环评字[2021]22号）。该项目于2021年4月正式稳定运行。 现上饶市瑞启光学有限公司为满足市场需求在上饶市经济开发区龙门路126号光电孵化园二期8栋投资200万元，依托现有闲置厂房建设上饶市瑞启光学有限公司新增年产300万件光学塑料配件的注塑车间项目。 项目用地面积300m2，主要建设主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程等。本项目采用ABS、PP、色粉等原材料，通过投料、混料、上料、注塑、品检等工艺达到年产300万件光学塑料配件的生产规模。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）等有关规定，本项目类别属于“二十六、橡胶和塑料制品业 29”之下的“53塑料制品业 292”中的“其他（年用非溶剂型低非甲烷总烃含量涂料10吨以下的除外）”类，环评类别属于“报告表（全部）”，应编制环境影响报告表。 本环评单位接受委托后，前往现场进行了实地踏勘，同时根据项目的工程特征和建设区域的环境状况，对建设项目的环境影响因素进行了分析，依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《环境影响评价技术导则》中的有关要求和技术规范，编制完成了该项目的环境影响报告表。 二、项目概况 （1）现有项目 表2-1 现有项目建设内容 工程类别 建设名称 工程内容 备注 主体工程 生产厂房 共1栋，4F，1F为生产车间，3F、4F闲置 建筑面积2387.44m2 辅助工程 办公室 位于厂房2F 建筑面积596.86m2 公用工程 给水系统 市政自来水公司 / 排水系统 雨、污分流 / 供电 经开区供电网 / 环保工程 废水治理 项目生产废水经隔油沉淀池预处理，生活污水经化粪池预处理，一并排入光电孵化园内污水处理站处理，达标后排入上饶经济技术开发区工业污水处理厂深度处理，最终排入信江. 依托光电孵化园二期已建污水处理站处理 废气治理 检验废气通过换气扇无组织排放 / 噪声治理 减震、隔声、降噪措施 / 固废治理 在厂房内设置一个10m2的一般固废堆放场和一个5m2危废暂存区 / （2）本次扩建项目 本项目占地面积300m2，总建筑面积300m2，主要建设主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程等，具体建设内容详见下表。 表2-2 扩建项目建设内容一览表 生产单元 主要生产工艺和建设规模 备注 主体工程 1 生产车间 位于1F东侧，占地面积300m2，设置了混料、注塑、品检等工序，车间内布置了混料机、注塑机、冷却循环塔等设备。 依托现有闲置厂房 辅助工程 1 办公区 位于厂房2F 依托现有 公用工程 1 供电系统 市政供电 依托现有 2 给水系统 市政供水 依托现有 3 排水系统 排水采用雨污分流制 依托现有 储运工程 1 原料区 位于车间东侧，占地面积50m2 依托现有 2 成品区 位于车间东侧，占地面积50m2 依托现有 环保工程 1 废气处理 注塑废气 1套UV光氧+二级活性炭吸附设施（TA001)+15m高排气筒在（DA001） 拟建 2 废水处理 循环冷却水由循环冷却塔循环利用（3m3） 拟建 3 固废处置 危险废物暂存间约5m2 依托现有 一般固体废物暂存间10m2 依托现有 4 噪声防治 减震、隔声 拟建 注：厂房为上饶市瑞启光学有限公司所有，本项目环保责任主体为上饶市瑞启光学有限公司。 依托现有工程的可行性分析： ①主体工程：本次扩建项目占用现有项目1F“年产手机外挂镜头镜筒、车载镜筒及配件300万套各类手机外挂镜头250万套项目”的300m2面积进行本次扩建项目的生产活动，现有项目目前能稳定进行生产，且本次扩建项目用地为现有项目闲置空余场地，因此主体工程依托现有可行。 ②储运工程：根据建设单位提供资料，现有原料区最大存储原料能力约为100t，现有项目主要原辅材料总用量约112t/a，扩建后全厂所有主要原辅材料总用量约352.472t/a，现有原料区最大存储能力可满足全厂至少2个月的原料用量。现有的成品区占地面积50m2，最大存储能力可满足20t的产品储存，厂内产品完成后约每周外运一次，因此本项目扩建后现有的原料区可满足全厂的产品暂存。综上扩建项目储运工程依托现有工程是可行的。 ③环保工程（固废暂存）：根据建设单位提供资料，现有危险废物暂存间占地约5m2，存储能力约2t；现有一般固体废物暂存间占地约10m2，最大存储能力约8t，现有工程的一般工业固废产生量约3.8t/a，危险废物产生量约0.21t/a，扩建项目建成后全厂一般工业固废产生量约6.35t/a，危险废物产生量约0.415t/a，因此现有的固废暂存场所暂存能力完全可满足全厂固废的暂存。 三、产品方案 项目产品方案详见下表。 表2-3 项目产品和产量一览表 序号 产品名称 扩建前年产量 扩建后年产量 备注 1 光学塑料配件 0 300万件 新增光学塑料配件生产线，执行《聚丙烯成型品卫生标准》（GBN85-80）标准 2 手机外挂镜头镜筒及车载镜筒 300万套 300万套 无变化 3 手机外挂镜头 250套 250套 无变化 四、主要生产设备 项目主要生产设备详见下表。 表2-4 主要生产设备一览表 项目扩建前 项目扩建后 变化情况 设备名称 数量（台、套） 规格型号 设备名称 数量（台、套） 规格型号 自动数控车床 9 宏润 自动数控车床 9 宏润 无变化 打标机 6 宏润 打标机 6 宏润 无变化 超净工作台 10 宏润 超净工作台 10 宏润 无变化 混料机 / / 混料机 2 0.125t/h 新增注塑生产线设备 抽料机 / / 抽料机 2 0.1t/h 注塑机 / / 注塑机 4 0.1t/h 冷却塔 / / 冷却塔 1 3m3/h 产能匹配性分析：本次扩建项目主要生产设备分别为混料机、抽料机、注塑机，设计处理能力分别为0.125t/h、0.1t/h、0.1t/h，年工作时间为2400h，本项目的生产原料总用量为240.2t/a，因此本次扩建项目的生产设备可满足产能的需要。 主要原辅料及能源种类 1、原辅材料、能耗使用情况详见下表。 表2-5 项目主要原辅用料一览表 序号 名称 扩建前年用量（t） 扩建后年用量（t） 储存方式、储存位置 来源 1 PP / 200 袋装，原料区 外购 2 ABS / 40 袋装，原料区 外购 3 色粉 / 0.2 袋装，原料区 外购 4 UV灯管 / 0.01 箱装，原料区 外购 5 活性炭 / 0.15 箱装，原料区 外购 6 铝材 100 100 散装，原料区 外购 7 镜片 10 10 箱装，原料区 外购 8 乳化油 1.92 1.92 桶装，原料区 外购 9 润滑油 / 0.04 桶装，原料区 外购 10 工业酒精 0.192 0.192 桶装，原料区 外购 能源 1 新鲜水 864m3 1044m3 / 市政供水 2 电 9.5万kW·h 29.5万kW·h / 市政供电 2、主要原辅料介绍及理化性质 表2-6 项目原辅材料成分及理化性质一览表 原料组分名称 原料组分理化性质 PP 是丙烯通过加聚反应而成的聚合物。系白色蜡状材料，外观透明而轻。化学式为(C3H6)n，密度为0.89～0.91g/cm3，易燃，熔点189℃，在155℃左右软化，使用温度范围为-30～140℃。在80℃以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀，能在高温和氧化作用下分解。聚丙烯广泛应用于服装、毛毯等纤维制品、医疗器械、汽车、自行车、零件、输送管道、化工容器等生产，也用于食品、药品包装。 ABS ABS树脂是五大合成树脂之一，其抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良，还具有易加工、制品尺寸稳定、表面光泽性好等特点，容易涂装、着色，还可以进行表面喷镀金属、电镀、焊接、热压和粘接等二次加工，广泛应用于机械、汽车、电子电器、仪器仪表、纺织和建筑等工业领域。 色粉 是一种重要的无机化工颜料，主要成分为二氧化钛。钛白粉的生产工艺有硫酸法和氯化法两种工艺路线。在涂料、油墨、造纸、塑料橡胶、化纤、陶瓷等工业中有重要用途。 润滑油 白色不透明液状，是一种用在金属切割、削、磨加工过程中，用来冷却和润滑的工业用液体，主要由两种互不相融的液体组成，如水和油。 工业酒精 工业乙醇为无色透明、易燃易挥发液体。有酒的气味和刺激性辛辣味。溶于水、甲醇、乙醚和氯仿。能溶解许多有机物和若干无机物。具有吸湿性，能与水形成共沸混合物。微毒，有麻醉性，饮入乙醇中毒剂量75-80g。致死剂量为250-500g。空气中最高容许浓度1880mg/立方米。 六、劳动定员与工作制度 现有项目劳动定员40人。全年工作日为300天，每天8小时工作制；本项目不新增劳动人员，依托现有项目人员。年工作300天，1班工作制、每班工作8小时。 七、平面布局合理性分析 本项目占地面积为300m2，总建筑面积为300m2，主要建设内容为生产车间、原料区、成品区和环保设施等。 扩建项目主要生产设备为混料机、抽料机和注塑机，其中混料机与抽料机各2台，注塑机4台，注塑机沿车间南侧并排摆开，每个粉料机与抽料机分别位于2台注塑机中间，负责2台注塑机注塑所需的原料混合及上料。本期工程总图布置依据各功能区的特性，依据有利于厂内运输及生产管理，避免可能存在的二次污染，且在严格执行相关规范安全规定的同时紧凑布置各建、构筑物，减少了相互之间运距。 因此，从环境的角度分析项目总平面布置合理，具体平面布置图见附图二。 八、水平衡 本项目用水主要为设备冷却用水，新鲜用水量为180m3/a，项目水平衡图如下。 图2-1 本项目水平衡分析图（m3/a） 图2-2 本项目投产后全厂水平衡分析图（m3/a） 项目水平衡表如下。 表2-7 本项目水平衡表 单位：m3/a 项目 用水量 进 出 新鲜水 循环水 损耗 进入产品 排水量 设备冷却用水 7380 180 7200 180 0 0 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及产排污环节示意图及文字叙述 根据现场踏勘，本项目为现有闲置标准厂房来进行生产活动，项目施工期已完成，因此本评价不对施工期作详细分析。 二、运营期工艺流程及产排污环节示意图及文字叙述 1、工艺流程及产污节点图 本项目为光学塑料配件生产，生产工艺流程及产污环节见下图。 图2-3 生产工艺流程及产污节点图 2、产品工艺说明 （1）投料：外购原料（ABS、PP、色粉）按照比例人工加入料斗中，再经螺旋杆输送至封闭式混料机中。投料过程中会产生粉尘和废包装材料。 （2）混料：原料经螺旋杆输送至封闭式混料机中后，进行混合搅拌，搅拌时长为2~5min，无需进行加热；搅拌完成后，物料通过混料机卸料口卸料至不锈钢料箱中，料箱加盖，盖中间挖有规则圆洞，卸料口与料箱盖圆洞之间由管道连接，形成封闭式卸料空间。混料过程中进出料会产生少量粉尘及噪声。 （3）上料：料箱中物料通过螺旋上料机输至注塑机，螺旋杆出料口与锥形料斗进料口之间用密封袋连接，形成封闭式卸料空间，进出料会产生少量粉尘及噪声。 （4）注塑：注塑机注塑温度约150℃，注塑时间约为30s左右。由于聚丙烯颗粒原料粒径较大，不会产生投料粉尘，注塑过程中需要使用冷却水对设备进行冷却。注塑会产生设备产生的噪声、注塑过程产生的有机废气及注塑边角料。 （5）品检：将加工好的工件进行人工检验，该工序会产生不合格品。 三、物料平衡 表2-8 本项目物料平衡核算表 单位：t/a 投入量 产出量 名称 数量 名称 数量 PP 200 产品 237.6958 ABS 40 废气产生量 非甲烷总烃 0.084 色粉 0.2 颗粒物 0.0402 / 固废 不合格产品及边角料 2.4 合计 240.2 合计 240.2 四、产污工序情况表 表2-9 项目污染因素及污染因子一览表 分类 产污环节 主要污染因子 影响对象 废气 投料、混料、上料 颗粒物 区域大气环境 注塑 非甲烷总烃 噪声 机械设备噪声 Leq(A) 周边声环境 固废 生产 废包装材料、不合格产品及边角料、废机油 项目区及周边 废气处理 废活性炭、废UV灯管 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为扩建项目，项目利用现有空置厂房，该厂房为新建厂房，不存在原有污染情况及主要环境问题。 上饶市瑞启光学有限公司于2021年2月委托江西清石环境科技有限公司编制完成了《上饶市瑞启光学有限公司年产手机外挂镜头镜筒、车载镜筒及配件300万套各类手机外挂镜头250万套建设项目环境影响报告表》，并于2021年3月取得了上饶市经济技术开发区生态环境局的批复《关于<上饶市瑞启光学有限公司年产手机外挂镜头镜筒、车载镜筒及配件300万套各类手机外挂镜头250万套建设项目环境影响报告表>的批复》（饶经环评字[2021]22号）。该项目2021年3月取得了排污许可证，排污许可证编号为：91361102MA35HT578D001R，现环境保护竣工验收工作正在准备。 1、现有项目生产工艺流程 图2-4 现有项目生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 来料检验：本环节主要检测供应商所供应铝材的质量。检测铝型材的硬度，确定铝型材有无热处理，检查热处理效果，判定铝型材力学性能是否合格。确定铝型材是否为不适当的合金加工而成，判定铝型材合金成分是否合格。本工序检验不合格的原料直接退回供应商，无污染物产生。 校刀：校刀（又名对刀）的目的就是建立工件坐标系或是编程坐标系的过程，就 是使刀架上每把刀的刀位点都能准确到达指定的加工位置，或是使工件原点 （编程原点）与机床参考点之间建立某种联系。其实质就是测量程序原点与机床原点之间的偏移距离并设置程序原点在以刀位点为参照的机床坐标系里的坐标位置。其中刀位点是刀具上的一个基准点，刀位点的相对运动轨迹就是编程轨迹，而机床参考点是数控机床上的一个固定基准点，该点一般位于机床移动部件沿其坐标轴正向的最大行程处。此过程无污染物产生。 上料：把原材料装入加工设备里为上料。此过程产生噪声。 机床加工：将检验完成的材料利用机床设备进行切削加工，切割成不同长度、不同形状的铝块，加工过程中利用乳化油（乳化油比水约1∶20混合）进行冷却润滑。不会造成乳化油挥发而产生有机废气，车床自带循环水箱，循环使用。此环节产生的污染物主要有噪声和固废（铝屑和边角料）。 清洗：加工后的镜片因其表面含有油，需经清洗，不添加清洗剂，此环节产生的污染物主要有废水。 检验：本环节主要检验是否有不合格的产品，该过程主要产生固废（不合格产品）。 氧化：该工艺委外处理，本环评不做考虑。 检验：该环节主要检验是否有不合格的氧化产品，该过程主要产生固废（不合格产品）。 擦拭：在镜片表面擦拭酒精，并观察镜片的各种物理参数，挑拣出异常镜片。此工序产生的污染物主要有检验废气和固废不合格品。 组装：按照客户要求的产品进行组装，合成镜头的过程。 检验：本环节主要检验是否有不合格的成品，该过程主要产生固废（不合格成品） 出厂：合格的产品交由客户。 2、现有工程污染物排情况 现有项目污染物排放核算情况见下表。 表2-10 现有项目污染物排污情况一览表 类型 项目 排放量（t/a） 废气 VOCs 0.0192 废水 COD 0.042 NH3-N 0.023 BOD5 0.0139 SS 0.0139 固废 废机油 0.02 边角料 3 不合格品 0.8 废抹布 0.01 污泥 0.208 3、现有工程存在的主要环境问题和解决方案 经现场踏勘发现，现有现有项目存在以下问题： 未按要求张贴环保标识牌； 未规范进行危险废物暂存间的建设，未对危险废物暂存间进行防腐防渗； 未按要求建立危废台账； 解决办法： 1、按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。根据《环境保护图形标志实施细则》（试行）：第七条：一般性污染物排放口（源）或固体废物贮存（处置）场，设置提示性环境保护图形标志牌。危险废物贮存（处置）场，设置警告性环境保护图形标志牌。 2、按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求规范建设危险废物暂存间及建立相关危废管理台账。 |

# 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境 1、区域达标性分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，项目所在区域基本污染物环境质量现状达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本项目所在厂址在上饶市广信区行政区划范围内，因此评价采用江西省生态环境厅公布的2021年江西省各县（市、区）中广信区六项基本大气污染物的数据；详见下表。 表3-1 广信区2021年空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率/% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 19 60 31.67 达标 NO2 年平均质量浓度 25 40 62.5 达标 PM10 年平均质量浓度 49 70 70 达标 PM2.5 年平均质量浓度 26 35 74.29 达标 CO 百分位数日平均或 8h平均质量浓度 1700（日均值95%位数值） 4000 42.5 达标 O3 百分位数日平均或8h平均质量浓度 128（日最大8h值90%位数值） 160 80 达标 由上表可知，项目所在地2021年环境空气中的SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3日均浓度和年均浓度可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ/T2.2-2018)，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，故项目所在地2021年区域环境空气质量属达标区域。 根据生态环境部环境工程评估中心《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答： ①如判定为需要开展大气专项评价，则按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求开展相关监测工作。如判定为无需开展大气专项评价，统一按照技术指南要求开展工作。 ②技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-97）、《前苏联居住区标准》（CH245-71）、《环境影响评价技术导则 制药建设项目》（HJ611-2011）、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据。 本项目未开展大气专项评价，按照技术指南要求开展工作要求开展相关监测工作，非甲烷总烃不在《环境空气质量标准》（GB3095）标准中，可不开展环境现状监测。 二、地表水环境质量现状评价 本项目地表水受纳水体为信江，临近断面为应家坊，根据上饶市环境质量近一年月报（2021年8月~2022年7月）上饶市信江应家坊近一年断面水质评价结果，信江水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 表3-2 上饶市信江应家坊断面水质评价结果（摘录） 河流名称 断面名称 断面属性 日期 水质评价及主要污染物 信江 应家坊 国控、县界 2021年8月 II 2021年9月 II 2021年10月 III 2021年11月 III 2021年12月 II 2022年1月 III 2022年2月 II 2022年3月 II 2022年4月 II 2022年5月 II 2022年6月 III 2022年7月 III 三、声环境质量现状评价 项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，依据“建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）”，可不开展声环境质量现状监测。 四、生态环境 项目位于产业园区内，无需进行生态现状调查。 五、电磁辐射 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 地下水 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类）》，原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的规定，建设项目的地下水评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。根据附录A可知，本项目属地下水环境评价Ⅳ类项目，可不开展地下水环境质量现状调查。 土壤 本项目厂房周边地面已硬化，基本上不存在土壤垂直入渗污染途径。本评价在此不对土壤环境质量现状进行调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 一、大气环境 项目厂界外500米范围内无大气环境保护目标。 二、声环境 厂界外50米范围内无声环境保护目标。 三、地下水环境 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 四、生态环境 项目位于产业园区内，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 废气排放标准 项目产生的颗粒物、丙烯腈排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级排放标准及无组织排放标准，非甲烷总烃执行江西省地方标准《挥发性有机物排放标准 第4部分：塑料制品业》（DB36/ 1101.4—2019）表1及表2标准限值； 厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内非甲烷总烃无组织排放限值。具体详见下表。 表3-3 废气排放标准 序号 污染物名称 排放标准 标准来源 排气筒高度（m） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 1 颗粒物 / / / 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 2 丙烯腈 15 0.77 22 0.6 3 非甲烷总烃 15 / 20 1.5 《挥发性有机物排放标准 第4部分：塑料制品业》（DB36/ 1101.4—2019）表1及表2标准限值 表3-4 厂区内无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目 排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 NMHC 10 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 30 监控点处任意一次浓度值 2、废水排放标准 本项目不新增废水外排。项目外排废水主要为现有项目员工生活污水，生活污水经预处理后排入光电孵化园内的污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后排入上饶经济技术开发区工业污水处理厂深度处理，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准排入信江，详见下表。 表3-5 废水排放标准 单位：mg/L(pH除外) 污染物名称 pH COD BOD5 SS 氨氮 总磷 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级 6~9 100 20 70 15 0.5 上饶经济技术开发区污水处理厂排放标准（GB18918-2002一级B标准） 6~9 60 20 20 8 1 3、噪声排放标准 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求，具体标准详见下表。 表3-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 类别 标准值LAeq，dB(A) 昼间 夜间 GB12348-2008中3类标准 65 55 4、固体废物存储、处置标准 一般工业固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求执行，暂存于一般工业固体废物仓库，仓库应满足防扬散、防流失、防渗漏等要求，同时需满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)的要求；危险废物贮存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目为扩建项目，原项目已申请废水总量控制指标，废水、废气总量控制指标如下： （1）现有项目已申请总量控制指标 废水：COD：0.042t/a；NH3-N：0.006t/a； 本次扩建不增加了员工人数，不涉及新增申请废水总量。由于生态环境主管部门要求VOCs需申请总量，因此本项目新增申请现有项目及本项目VOCs总量控制指标。 （2）新增所需总量控制指标 ①现有项目需补充申请总量控制指标 VOCs总量控制指标：0.0192t/a。 ②本项目总量控制指标 VOCs总量控制指标：0.0314t/a（以非甲烷总烃计，含丙烯腈）。 综上，需另行新增申请废气总量控制指标VOCs：0.0506t/a。 |

# 主要环境影响和保护措施

| 施工期环 境保护措施 | 根据现场踏勘，本项目利用现有空置厂房来进行生产活动，项目施工期已完成，因此本评价不对施工期作详细分析。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、源强核算 表4-1 废气污染源产生、正常排放汇总表 产排污环节 排放形式 污染物 种类 污染物产生量和浓度 污染治理设施 污染物排放量和浓度 排放标准 产生浓度 mg/m3 产生量 处理能力 收集效率 去除效率 是否可行技术 处理工艺 排放浓度 mg/m3 排放量 浓度 mg/m3 速率 kg/h kg/h t/a m3/h % % kg/h t/a 注塑 有组织 非甲烷总烃 6.3 0.0315 0.0756 5000 90 70 是 UV光氧+二级活性炭吸附+15m高排气筒 2 0.01 0.023 20 / 丙烯腈 少量 少量 少量 少量 少量 少量 22 0.77 注塑 无组织 非甲烷总烃 / 0.0035 0.0084 / / / / / / 0.0035 0.0084 1.5 / 丙烯腈 / 少量 少量 / / / / / / 少量 少量 0.6 / 投料、混料、上料 颗粒物 / 0.067 0.0402 / / / / / / 0.067 0.0402 1.0 / 表4-2 废气污染源非正常排放汇总表 产排污环节 污染物排放形式 污染物 种类 非正常排放频次 污染物排放量和浓度 排放口基本情况 控制措施 次数 单次持续时间 总排放时间 排放浓度 mg/m3 排放量 编号及名称 高度 内径 温度 类型 地理 坐标 次/年 小时 小时 kg/h kg/a / m m ℃ 注塑 有组织 非甲烷总烃 2 1 2 6.3 0.0315 0.063 DA001车间废气排放口 15 0.35 35 一般排放口 E117°51′52.376″，N28°24′38.149″ 企业应加强管理，一旦废气治理系统故障，立即停产检修，防止事故废气排放 |
| --- | --- |

|  | 2、污染源强核算过程 本项目营运期产生的废气为投料、混料、上料粉尘和注塑有机废气。 投料、混料、上料粉尘 各原料投料至混料机采用人工上料方式，在倒料过程中会有粉尘在进料口逸出以及混料、上料密闭工作后进出料会产生一定量的粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》（美国俄亥俄州环保局编著）中数据，投料、混料、上料粉尘产生系数为1kg/t-原料，项目涉及投料、混料、上料年用原料约40.2t（PP颗粒较大，不考虑粉尘的产生），则投料、混料、上料工序粉尘产生量为0.0402t/a（0.067kg/h，工作时间以600h计），项目拟加强车间通风，无组织排放。 （2）注塑 在注塑生产过程中会产生有机废气，参照《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）的资料显示，在无控制措施时，聚丙烯、聚乙烯原料的有机废气产生系数为0.35kg/t原料，项目注塑原材合计用量约为240.2t/a，本项目涉及使用ABS塑料原料40t/a，ABS原料中含有少量丙烯腈成分，因含量较少，统一以非甲烷总烃计，则非甲烷总烃产生量约为0.084t/a（0.035kg/h，以年工作2400h计），本项目拟在注塑工段排气口上方安装集气罩收集废气，风机总风量为5000m3，收集效率按90%计，收集后通过UV光氧+二级活性炭吸附装置吸附后经一根内径为0.35m的15m高排气筒（DA001）排出，处理效率约为70%。有组织非甲烷总烃产生量约为0.0756t/a（0.0315kg/h），排放量约为0.023t/a（0.010kg/h），排放浓度约为2mg/m3。无组织非甲烷总烃排放量约为0.0084t/a（0.0035kg/h）。 3、废气治理设施可行性分析 ①UV光氧+二级活性炭吸附装置 工业有机废气进入UV光氧设备内部被损坏、分化、氧化成无味气体。选用C波段紫外线光线照射工业有机废气，使工业有机废气发作裂解和分化，改动物质分子结构，将高分子污染物质裂解、氧化成为低分子物质，如水和二氧化碳等。紫外线照射下发生的臭氧是一种强氧化剂能进一步将废气进行氧化。光氧催化设备内部都安设了二氧化钛催化板，催化板具有加强废气处理的效果和功率。 未被UV光氧设备净化的工业有机废气再进入活性炭吸附箱内部，众所周知活性炭具有的吸附才能，能将废气牢牢的吸附在活性炭外表。因为活性炭外表存在着未平衡和未饱满的分子引力或化学键力，因而活性炭与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体外表，废气中的污染物被吸附在固体外表上，使其与气体混合物别离，到达净化目的。 ②集气罩 本项目厂房为半密闭厂房，污染工段均设置集气罩收集，当污染工段运行前优先开启集气及处理设施，集气罩以点对面收集，根据集气罩的数量及风量本项目集气罩集气效率可达90%。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）混料废气、挥发废气的污染防治可行性技术为“除尘、喷淋、吸附、热力燃烧、催化燃烧、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法、以上组合技术”；本项目产生的挥发性有机物的污染防治设施为UV光氧+二级活性炭装置，因此本项目废气处理设施为可行性技术。 本项目无组织排放措施按照以下控制措施执行： ①挥发性有机物物料储存无组织排放控制措施 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中挥发性有机物物料储存无组织排放控制1基本要求：挥发性有机物物料应储存于密闭的容器、包装袋、储库、料仓中；盛装挥发性有机物物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳或防渗设施的专用场地。盛装物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 ②挥发性有机物物料转移和输送控制措施 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019)中挥发性有机物物料转移和输送无组织排放控制3.1基本要求液态挥发性有机物物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态挥发性有机物物料时，应采用密闭容器、罐车。粉状、粒状挥发性有机物物料应采用气力输送设备、管装带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 4、废气环境影响分析 根据表4-1，项目有组织废气经处理后，各项污染物均可满足各个标准限值要求；由表4-2可知，在非正常情况下，排气筒有组织排放浓度和速率显著增加。为防止废气事故排放，企业应在生产过程中加强管理，一旦废气治理系统故障，立即停产检修，防止事故废气排放。同时，企业应加强生产管理，根据设备性质和要求做相应的点检和检修，预防事故的产生。 综上所述，在企业妥善管理的前提下，本项目外排废气经过处理后可达标排放。 5、排气口设置情况及监测计划 表4-3 项目排气口设置及大气污染物监测计划 污染源类别 排放口基本情况 监测要求 高度（m） 内径（m） 温度（℃） 编号及名称 类型 地理坐标 监测点位 监测因子 监测频次 有组织 15 0.35 35 DA001 一般排放口 E117°51′52.376″，N28°24′38.149″″ DA001出口 非甲烷总烃、丙烯腈 1次/年 无组织 / / / / / / 厂界 非甲烷总烃、颗粒物、丙烯腈 1次/年 二、废水 本项目不新增员工人数，不新增生活污水的排放，项目用水为设备冷却用水，且不外排。 设备冷却用水：注塑生产加工时需要冷却用水，新鲜用水量约0.6m3/d（180m3/a），循环水量为3m3/h，冷却水循环使用不外排。 三、噪声 1、源强核算及治理措施 表4-4 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号 声源名称 型号 空间相对位置/m 声源源强 声源控制措施 运行时段 X Y Z 声功率级/dB（A） 1 冷却循环塔 3m3 34 -15 0 75 消声减振、距离衰减等 2400h/a 表4-5 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号 建筑物名称 声源名称 型号 声源源强 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB（A） 运行时段 建筑物插入损失/dB（A） 建筑物外噪声 X Y Z 声压级/dB（A） 建筑物外距离/m 1 生产车间 混料机 / 80 消声减振、距离衰减等 20 -15 0 10 60 2400h/a 10 50 15 2 挤出机 / 80 21 -15 0 16 60 2400h/a 10 50 15 3 注塑 / 80 23 -18 0 14 60 2400h/a 10 50 15 4 风机 5000m3 85 26 -24 0 2 65 2400h/a 10 55 5 注：以厂区中心坐标为坐标原点 2、预测分析 从噪声源到受声点的噪声总衰减量，是由噪声源到受声点的距离、墙体隔声量、空气吸收及建筑屏障的衰减综合而成，本预测只考虑距离的衰减和建筑墙体的隔声量，空气吸收因本建设项目噪声源离预测点较近而忽略不计。本项目主要是各生产车间的噪声，考虑到各噪声源的距离，将每一个车间噪声源简化为一个等效点声源处理。 根据项目设备的噪声排放特点，并结合《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，选择点声源预测模式预测噪声源排放噪声随距离的衰减变化规律。 ①对于室外噪点声源，已知A声功率级或者某点的A声级时，可以按下列公式计算距离该点声源r米处的A声级： 式中： —距离声源r处的A声级； —距离声源r米处的A声级； —声源的A声功率级； —各因素衰减； —几何发散衰减； —空气吸收引起的衰减； —地面效应衰减； —屏障引起的衰减； —其他多方面引起的衰减； —预测点与声源的距离； —距离声源米处的距离。 ②对于室内点声源，先按下式计算其等效室外声源声功率级，然后按室外点声源预测方法计算预测点的A声级。 式中： —等效室外声源的声功率级； —室内声源的声功率级； —透声面积； —室内靠近围护结构处的声压级； —室外靠近围护结构处的声压级； —隔墙（或窗户）隔离声量； —声源到靠近围护结构某点处的距离； —房间常数； —指向性因数。 ③对两个以上多个声源同时存在时，多点源叠加计算总源强，采用如下公式： 式中： —预测点的总等效声级，dB（A）； —第i个声源对预测点的声级，dB（A）。 式中：r1 、r2为距离；L1、L2分别为r1 、r2处的声压级。 表4-6 隔墙等遮挡物引起的A声级衰减表 条件 dB(A) 开小窗、密闭，门经隔声处理 25 开大窗且不密闭，门较密闭 20 开大窗且不密闭，门不密闭 13 门与窗全部敞开 8 本次评价采取各噪声源在车间叠加合成后的总噪声源数值进行预测，对厂界周边的影响预测结果见下表。 表4-7 厂界环境噪声预测结果 预测点 厂界东 厂界南 厂界西 厂界北 距离m 10 26 10 26 贡献值dB(A) 58.3 55.2 58.3 55.2 标准值dB(A) 昼间：65、夜间：不生产 达标情况 达标 达标 达标 达标 根据以上计算可知，本项目产生噪声经距离等衰减后，对厂界四周噪声影响贡献值在55.2~58.3dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 3、监测计划 表4-8 噪声监测计划一览表 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 厂界外1m 噪声 1次/季，昼间1次 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 四、固废 1、源强核算情况 表4-9 固体废物污染源产生、排放汇总表 固废产生环节 固废名称 固废属性 固废代码 物理 性状 环境危险特性 产生量 t/a 贮存方式 利用处置方式和去向 利用或处置量t/a 环境管理要求 生产 不合格产品及边角料 一般固废 292-001-49 固态 / 2.4 袋装 收集后外售综合利用 2.4 废包装材料 292-002-49 固态 / 0.15 袋装 0.15 废UV灯管 危险废物 900-023-29 固态 T 0.01 袋装 暂存危险废物暂存间，有资质单位回收处理 0.01 废机油 900-217-08 液态 T 0.0004 桶装 0.0004 废活性炭 900-039-49 固态 T 0.195 袋装 0.195 2、源强计算过程： 本项目产生的固体废物主要包括一般工业固废、危险废物、生活垃圾。 （1）一般工业固废 ①废包装材料 项目原辅材料使用过程会产生废包装材料，主要为包装袋，产生量约为0.15t/a，收集后暂存于一般固废暂存间外售。 ②不合格品及边角料 项目生产过程中，产生部分不合格品及边角料，项目不合格品及边角废料产生量约为原料量的1%，本项目原料量约为240t/a，则产生的不合格产品和边角料约为2.4t，收集后外售综合利用。 （2）危险废物 ①废活性炭 项目有机废气使用活性炭吸附法处理，活性炭使用一段时间后会达到吸附饱和，需要更换，从而产生饱和活性炭废弃物，活性炭对有机废气的吸附容量为0.3kg有机废气/kg（活性炭），废弃活性炭是被吸附的有机气体的量和活性炭本身的用量之和，本项目需处理的有组织废气量约为0.0756t/a，经过UV光氧（处理效率10%）处理后到达吸附环节的废气仅为有组织废气产生量的90%，需处理吸附的有机废气量约为0.121t/a（吸附量为0.0756t的60%），则吸附的废气量约为0.045t/a，废活性炭产生量约为0.195t/a，活性炭更换周期约为150d/次，废活性炭属危险废物，编号：HW49，废物代码：900-039-49。危险废物集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处置资质的单位清运处理。 ②废UV灯管 项目产生废UV灯量约为0.01t/a。废紫外光灯属于危险废物HW29（900-023-29），收集暂存后委托有危险废物处置资质的单位清运处理。 ③废机油 设备运行使用润滑油，年用量为0.04t，定期添加的过程中产生少量机械润滑油老化液，其产生量一般为年用量的5~10%，本项目以10%最大计，则废机械润滑油产生量约0.004t/a。该类固废属于“HW08 废矿物油与矿物油废物/非特定行业 /900-217-08/使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废机油”，经收集暂存后交由有资质的单位处置。 表4-10 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废UV灯管 HW29 900-023-29 0.01 废气处理 固态 灯管 荧光粉 150d T 暂存危险废物暂存间，有资质单位回收处理 2 废活性炭 HW49 900-039-49 0.195 废气处理 固态 活性炭 烃类 150d T 3 废机油 HW08 900-217-08 0.004 机械维护 液态 润滑油 烃类 30d T 3、环境管理要求 根据《国家危险废物名录》规定，本项目产生的危险废物，应按要求交由有资质单位处理。交由有资质单位处理前，危险废物的存储应单独设置一间存放室，本项目危险废物依托现有项目暂存间，暂存间面积为5m2。各类原材料和危废分区存放，禁止将不相容的原料和危废在同一容器内混装，装载液体、半固体危废容器内必须留有足够空间，容器顶部与液体表面保留100mm以上的空间，装载危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准附录A所示的标签；车间要做好防风、防雨、防晒工作。并制定好固体废物特别是危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施。 在严格采取以上措施情况下，本项目营运期产生的各类固体废物均可得到妥善处理和处置，不会对周围环境产生二次污染，对环境影响较小。一般固废应暂存于一般固体废物暂存间；危险废物暂存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修订的有关要求建设，具体固体废物贮存要求如下： （1）危险废物贮存设施（仓库式）的设计原则 ①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ②必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。 ③设施内要有安全照明设施和观察窗口。 ④应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 ⑤不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 （2）危险废物的堆放 ①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③衬里放在一个基础或底座上，衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容，在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 ④应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险库。 ⑤危险废物堆要防风、防雨、防晒。 ⑥总贮存量不超过300kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30毫米的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 五、地下水、土壤 1、污染源与污染途径 本项目造成土壤、地下水污染的主要途径可能有： ①生产区原辅料流失而造成污染影响； ②贮放容器使用材质不当，容器破损后造成废液渗漏； ③废物得不到及时处置，在处置场所因各种因素造成流失。 ④危废库的地面因长期使用或工程质量不符合要求出现破损、断裂情况，造成物料渗入土壤、地下水。 2、地下水和土壤防渗、防污措施 目前，建设单位已针对可能对土壤、地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则进行了建设，一般区域采用水泥硬化地面，危废暂存间等采取重点防腐防渗。厂区防渗分区划分及防渗等级见下表。 表4-11 地下水防渗分区表 分区 定义 厂内分区 防渗等级 简单防渗区 一般地面硬化 办公区 除污染区的其余区域 一般防渗区 无毒性或毒性小的生产装置区、装置区外管廊区 生产厂房、化粪池、循环水池 黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s 重点防渗区 危害性大、毒性较大的生产装置区、液体产品装卸区等 危废暂存间 黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s，环氧树脂2mm 各类固废在产生、收集和运输过程中应采取有效的措施防止固废散失，危险废物暂存场所按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中要求设置防漏、防渗措施，确保危险废物不泄漏或者渗透进入地下水。当污染发生的时候，企业必须立即采取有效手段对土壤表层的掉落物料进行回收，如无法回收，需挖取受污染土壤，合理暂存，最后将其视作危险废物交由有处理资质单位进行处理，遏制污染物在土壤中进一步扩散。 3、跟踪监测要求 本项目无跟踪监测要求。 六、生态 本项目位于上饶茶亭经济开发区，不需要设置生态保护措施。 七、环境风险 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录中B，本项目不涉及危险物质使用。项目风险识别见下表。 表4-12 建设项目环境风险识别表 序号 危险单元 风险源 主要危险物质 环境风险类型 环境风险途径 伴生/次生污染物 可能影响的环境敏感目标 1 厂区 生产原料、固废 危险废物 泄露、火灾 主要是原料桶破损泄漏，一旦火灾会影响环境空气 一氧化碳有毒气体 主要可能影响泄漏点附近的员工，对外环境基本无影响 主要的环境风险防范措施 建设方必须严格采取行之有效的防范泄漏措施，尽可能降低泄漏、火灾事故的发生。主要的环境风险防范措施为： （1）原辅材料分类贮存，库房禁止火种、热源，保证阴凉、通风。强化各种液态原料储存容器的检查，防止由于腐蚀穿孔或设备缺陷、破损而泄漏，化学品存储区设漫坡、存储区周边设围堰；各表面处理槽做好防腐、防渗措施，设置倒槽泵及应急收集管道至事故池，在使用化学品特别是表面处理的车间地面也进行防腐、防渗处理，同时通过加强日常管理减少车间和仓库跑冒滴漏及泄漏。 （2）在易燃原料贮存地点与使用易燃原料的设备处设立安全标志或涂刷相应的安全色。地面进行防腐防渗，并加强管理与维护，杜绝出现跑、冒、滴、漏现象，并接地以防静电积聚。 （3）坚持岗位培训和持证上岗制度，严格执行安全规章制度和操作规程，对所有重要设备需作出清晰的警戒标示，并加强操作工人个人防护。 （4）建立完善的化学品管理制度，按《易燃易爆化学品消防安全监督管理办法》等相关法规的规定进行化学品的管理。 （5）厂房建筑物间距符合防火规范；厂区总平面布局符合事故防范要求，根据生产工艺和项目特点配备相应的消防设施和应急救援设施，设置消防通道。 （6）对厂区内容易引发重大突发环境事件的环境危险源、危险区域进行调查、登记，对环境危险源、危险区域定期组织进行检查、监控，并采取安全防范措施，对突发环境事件进行预防。在危险区域应设置必备的应急救援设施、通讯工具等，提高企业事故应急能力。同时应对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，提高职工安全环保意识，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高员工事故应变能力。 八、电磁辐射 无。 九、建设项目环保投资估算 环保工程投资是指建设工程为控制污染、实现污染物达标排放或回用及污染物排放总量控制所需进行的必要投资。本项目总投资300万元，有关环保投资经估算为15万元，占该项目总投资的7.5%。具体环保投资估算见下表。 表4-13 建设项目环保投资估算一览表 项目 内容 投资（万元） 废气治理 注塑废气：UV光氧+二级活性炭吸附设施（TA001)+15m高排气筒在（DA001） 8 固废治理 危险废物暂存间、危险废物处置 3 噪声治理 减振、隔声装置 1.5 风险防范 分区防渗 1.5 其他 1 合计 15 |
| --- | --- |

# 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 注塑废气排放口（DA001） | 有组织 | 非甲烷总烃 | UV光氧+二级活性炭吸附设施（TA001）+15m高排气筒 | 江西省地方标准《挥发性有机物排放标准 第4部分：塑料制品业》（DB36/ 1101.4—2019）表1标准限值 |
|  |  |  | 丙烯腈 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准 |
|  | 厂界 | 无组织 | 颗粒物、丙烯腈 | 厂区绿化，加强车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 江西省地方标准《挥发性有机物排放标准 第4部分：塑料制品业》（DB36/ 1101.4—2019）表2标准限值 |
|  | 厂区内 | 无组织 | 非甲烷总烃 |  | 厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1排放限值 |
| 声环境 | 设备 | 连续等效A声级 | 减振、隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求执行，不合格产品及边角料、废包装材料收集后暂存于一般工业固体废物暂存间（占地面积10m2）。其中不合格产品及边角料、废包装材料外售综合利用。一般工业固体废物暂存间应满足防扬散、防流失、防渗漏等要求； 项目产生的废UV灯管、废活性炭、废机油收集暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处置资质的单位处理。 本项目危废暂存间占地面积5m2，危废暂存间的建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求；制定危险废物年度管理计划，并进行在线申报备案；建立危险废物台账。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 地面硬化，做好分区防渗措施。重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区按防渗要求做好防渗处理，以防污染物渗漏污染土壤及地下水。制定风险事故应急响应机制。 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | （1）危险物质储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。库房应配备必需的消防、通风、降温、防潮、避雷等安全装置。 （2）根据消防部门要求设置火灾报警系统，并适当采用室外消防栓系统、室内消防栓系统、湿式喷水灭火系统、雨淋喷水灭火系统、二氧化碳灭火系统、灭火器等配置；生产区与存贮区等均应配备防毒面罩、活性炭等毒气过滤吸附装置等设施以及医疗急救设施等。 （3）坚持岗位培训和持证上岗制度，严格执行安全规章制度和操作规程，对所有重要设备需作出清晰的警戒标示，并加强操作工人个人防护。 （4）建立完善的化学品管理制度，按《易燃易爆化学品消防安全监督管理办法》等相关法规的规定进行化学品的管理。 （5）厂房建筑物间距符合防火规范；厂区总平面布局符合事故防范要求，根据生产工艺和项目特点配备相应的消防设施和应急救援设施，设置消防通道。 （6）对厂区内容易引发重大突发环境事件的环境危险源、危险区域进行调查、登记，对环境危险源、危险区域定期组织进行检查、监控，并采取安全防范措施，对突发环境事件进行预防。在危险区域应设置必备的应急救援设施、通讯工具等，提高企业事故应急能力。同时应对生产操作工人进行上岗前专业技术培训，严格管理，提高职工安全环保意识，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高员工事故应变能力。 |
| 其他环境 管理要求 | ①管理机构 由企业设置的环保科负责项目运行期的环境管理工作，与当地生态环境主管部门及其授权监测部门保持密切联系，直接监管企业污染物的排放情况，并对其逐步实施总量控制；对超标排放及污染事故、纠纷进行处理。 ②运行期环境职责 由分管环境的专人负责环保指标的落实，将环保指标逐级分解到车间、班组和个人，负责环保设备的运转和维护，确保其正常运转和达标排放，充分发挥其作用；配合地方环保监测部门进行日常环境监测，记录并及时上报污染源及环保措施运行动态。 ③环境监测 环境监测是企业环境管理必不可少的一部分，也是环境管理规范化的重要手段，其对企业主要污染物进行监测分析、资料整理、编制报表、建立技术档案，为上级生态环境主管部门进行环境规划、管理及执法提供依据。 ④企业排污口规范化整治 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》(原国家环境保护总局环发[1999]24号)和《排放口规范化整治技术》(原国家环境保护总局环发[1999]24号文)文件的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。 项目应在各气、水、声、固排污口（源）挂牌标识。规范化整治具体如下： 1）生活污水排放口附近醒目处应树立一个环保图形标志牌。 2）固废处置前应当有防扬散、防流失等措施，贮存处进出口醒目处应设置环保图形标志牌。 表5-1 环境保护图形符号一览表 序号 提示图形符号 警示图形符号 名称 功能 1 污水排放口 表示污水向水体排放 2 废气排放口 表示废气向大气环境排放 3 噪声排放源 表示噪声向外环境排放 4 一般工业固体废物表示 一般工业固体废物贮存、处置场 5 / 危险固体废物表示 危险固体废物贮存、处置场 ⑤排污许可管理 根据《排污许可管理条例》，环评要求本项目在投产前应向上饶市经济技术开发区生态环境局进行排污许可证重新申报拿证，未重新取得排污许可证前不得生产。 |

# 结论

本项目符合国家产业政策要求；其选址符合当地相关规划的要求；项目设计布局基本合理，采取的污染防治措施可行有效，项目实施后污染物可实行达标排放，项目建设运营后对环境的影响在周围环境可接受的范围之内。 因此，在建设单位履行其承诺，认真落实本报告提出的环保措施，只要确保环保设施正常运行，污染物达标排放的条件下，从环保角度考虑，本项目对环境的影响是可接受的，项目在此地建设可行。 注：项目基础资料均由建设单位提供，并对其准确性和有效性负责。建设单位未来如需增加本报告所涉及之外的污染源或对其功能进行调整，则应按要求向有关环保部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表  单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.0402 | 0 | 0.0402 | +0.0402 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.019 | 0.0192 | 0 | 0.0506 | 0 | 0.0506 | +0.0312 |
| 废水 | COD | 0.04 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | -0.002 |
|  | NH3-N | 0.02 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | -0.003 |
|  | BOD5 | 0.013 | 0.0139 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | -0.0009 |
|  | SS | 0.013 | 0.0139 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | -0.0009 |
| 工业固体废物 | 废机油 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.004 | 0 | 0.024 | +0.0004 |
|  | 废包装材料 | / | / | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | +0.15 |
|  | 不合格品及边角料 | 3.5 | 3.8 | 0 | 2.4 | 0 | 6.2 | +2.1 |
|  | 废抹布 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
|  | 污泥 | 0.2 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | -0.08 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0.195 | +0.195 |
|  | 废UV灯管 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①